## Slide 1
12. Fachtagung Biogas
Biogasaufbereitung und Einspeisung ins Erdgasnetz – Vor- und Nachteile
Thees Martens
Mücheln, 28.09.2023
© Hitachi Zosen Inova

## Slide 2: Ausgangslage
Biogas-Zukunft
Ausschreibung
BHKW
Gülle & Mist
Wärmenetz
Maisdeckel
Flexibilisierung
Kraftstoffsektor
Biogas-aufbereitung
RED II / III
Regulatorische Herausforderungen
CNG / LNG / L-CO2
THG-Quote

## Slide 3: THG-Quote in Deutschland
Ziel: Dekarbonisierung des Verkehrssektors
Europaweit gültige Vorgaben im Rahmen der RED2
Umsetzung in Deutschland durch BImSchG, BioKraft-NachV und BEHG
Kompensation fossiler Energieträger durch CO2-Einsparungen an anderer Stelle
https://futurefuels.blog/in-der-praxis/bund-beschliesst-hohe-thg-quote-fuer-kraftstoffe/
Notes: EU: Climate & Energy Framework für alles:
Bis 2030: 55 % THG-Reduktion zu 1990
Bis 2050: Netto-0 Emissionen
RED2:
Bis 2030: 14 % Erneuerbare im Verkehrssektor
Bis 2030 Anteil von fortschrittlichen Biokraftstoffen bei 3,5 %
Alternative Fuels Infrastructure Directive
Stufenweiser Verzicht auf Einsatz von NaWaRos in grünen Kraftstoffen erwartet
Bundesimmissionsschutzgesetz
Einführung Quotensystem + Pönale 600€
Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung:
Ansteigender Mindestanteil erneuerbarer Kraftstoffe wie in Grafik
Brennstoffemissionshandelsgesetzt:
Steigender CO2-Preis für fossile Kraftstoffe

## Slide 4: Berechnungsgrundlage Emissionen
Emissionen aus Substraten
eec: Anbau/Produktion
etd: Transport (wo anwendbar)
el: Landnutzungsänderungen
esca: Gutschrift für Emissionseinsparungen
Emissionen aus Verarbeitung
ep1: Biogasanlage
ep2: Aufbereitungsanlage
ep3: Verflüssigung
eccs: CO2-Speicherung
eccr: CO2-Nutzung
Misthaufen: Identifikation 21907345 © Jochenschneider | Dreamstime.com
Emissionen aus Transport & Vertrieb
etd: z. B. Gasnetznutzung und LNG-Transport

## Slide 5: Vergleich Verwertungswege
1 kWh Biogas
40% η el.
60% η therm.
17 ct/kWhel * 40% = 6,8 ct/kWh
10 ct/kWhth * 60% = 6 ct/kWh
KWK
Biogasaufbereitung
1 kWh Biogas
Biogas-
Aufbereitung
η ≥ 99,5%
20 ct/kWhhs + 0,7 ct/kWh vNK
Umrechnungsfaktor Strompreis -> Biomethanpreis: 2,5x

## Slide 6: Herausforderungen & Chancen
Biogas-Aufbereitung
Einspeisestation
Mikrogasnetz
Zertifizierung
CNG / LNG
CO2-Verflüssigung
Neue Substrate
El. + therm. Selbstversorgung
Neue Abnehmer
Neue Anlagentechnik

## Slide 7: Unsere Technologien – Biogas Aufbereitung
Die M-Series Membranverfahren
Die A-Series Aminwäsche
Elektrisch geführter Prozess
Standard-Anlagengrößen: von 200 bis 2.000 m3/h
Wärmegeführtes Verfahren
Standard-Anlagengrößen: von 300 bis 2.500 m3/h

## Slide 8: HZI BioMethan-Technologien
Aminwäsche

## Slide 9: HZI BioMethan-Technologien
Membrantechnik

## Slide 10: Vergleich A- und M-Series
Parameter | Prozess | 
 | A-Series | M-Series
 | Chemische Absorption | Physikalische Trennung
Stromverbrauch | Ca. 0,06 kWh/Nm3 | Ca. 0,28 kWh/Nm3
Wärmebedarf | 0,6 kWth∙h/Nm3 | -
Biomethanreinheit | > 99 % | > 97 %
Methanschlupf (ohne RTO) | < 0,1 % | < 0,5 %
Ausgangsdruck (ohne BM Kompression) | 0,1 – 0,15 bar | < 15,5 bar
Entscheidungshilfe | bei kostengünstiger Wärmequelle Hohe Biomethanreinheit Hohe CO2 Reinheit LNG Prozesse Abwärmenutzung Hoch- und Niedertemperatur | Kostengünsige Stromquelle Konstanter Strombedarf kleine oder fluktuierende Biogasvolumenströme hoher Ausgangsdruck erfordert CNG Nutzung

## Slide 11: HZI BioMethan-Produktionsstätte

## Slide 12: Unsere Zukunftsvision «Environmental Circle»
12

## Slide 13: Deutschlandweit für Sie da
Thees Martens
Junior Produkt- und Marketing-Manager
Ludwig-Elsbett-Str. 1
27404 Zeven
Tel. +49 152 28374995
E-mail: Thees.Martens@hz-inova.com
Tobias Mall
Sales Manager Nord-Ost
Bayernwerk 8
92421 Schwandorf
Tel. +49 151 74657439
E-Mail: Tobias.Mall@hz-inova.com