## Slide 1
„Flexible Speicherkraftwerke vs. Biokraftstoffe –
Was bringt die Zukunft für die Biogas-Branche?“
Können flexible Speicherkraftwerke noch Geld verdienen?
SK Verbundenergie AG Dr.-Leo-Ritter-Str. 4 93049 Regensburg
www.skve.de
12. Fachtagung Biogas in Sachsen-Anhalt Mücheln 28.09.2023

## Slide 2: Die SK Verbundenergie AG ist Spezialist für Steuerung und Vermarktung flexibler Stromerzeugung
SK Verbundenergie AG Dr.-Leo-Ritter-Str. 4 93049 Regensburg
+49 941 20828 60 info@skve.de
20 Jahre Erfahrung im Bereich der Erneuerbaren, insbesondere Projektierung Biogasanlagen
Über 15 Jahre Erfahrungen aus dem Betrieb von Biogasanlagen
Seit über sieben Jahren Betrieb des SKVE-Speicherkraftwerks
Über 380 Anlagen mit über 460 MW installierter Leistung im Durchschnitt 3-fach überbaut
Integration und Steuerung von Batteriespeichersystemen
Mitglied im Fl(ex)perten-Netzwerk Flexibilisierung Fachverband Biogas und der Betreiberexpertengruppe Fachausschuss Strom des Bundesverbands Erneuerbare Energie e.V.

## Slide 3: Die WEMAG – Ein moderner Dienstleister stellt sich vor
Die WEMAG ist flächenmäßig das größte kommunale Energie-versorgungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Das Stromnetz erstreckt sich auf Teile Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs und Niedersachsens.
Neben der Rolle als regionaler Versorger bietet die WEMAG
Ökostrom, Erdgas und Internet an und erzielt mehr
als die Hälfte ihres Nettoabsatzes außerhalb ihres Netzgebietes.
Die WEMAG investiert aktiv in eigene Ökokraftwerke und bietet
Kunden und Kommunen eine Vielzahl weiterer energienaher
Produkte und Dienstleistungen an.
Die WEMAG gestaltet die Energiewelt von morgen – ökologisch, nachhaltig, erneuerbar.

## Slide 4: Ökologische Ausrichtung der Unternehmensstrategie
WEMAG-Ökostrategie
Die WEMAG verfolgt eine konsequente Ökostrategie
Dazu zählt neben dem Vertrieb von
ökologischen Strom- und
Erdgasprodukten auch der Aus- und Umbau der Energienetze hin zu mehr Kapazität für erneuerbare Energien und E-Mobilität sowie Digitalisierung.
Wir wollen die Energiewende aktiv vorantreiben. Dafür investieren wir aktiv in eigene Ökokraftwerke.
Die Integration von Speichertechnologie ist ein weiterer Schwerpunkt, um den Herausforderungen der Energiewende zu begegnen.
Notes: WEMAG:
Betreibt als regionaler Energieversorger ihr Stromnetz in Teilen MV,BB,NDS
Bietet die Kraftwerksvermarktung für alle erneuerbaren Energieträger
Bietet sehr günstige Direktvermarktungskonditionen
Erzielt optimale Erlöse aus der Flex-Beratung mit der SKVE (über 170 gemeinsame Kunden und Flex-Vermarktung über alle Strommärkte)
wir beliefern unsere Kunden deutschlandweit mit Strom und Gas und wir kaufen deutschlandweit den Strom von Anlagenbetreibern auf
kostenlose Beratung und Austausch zu EEG-Themen
Im Zshg. Mit Redispatch 2.0 bietet die WEMAG Marktrolle des Einsatzverantwortlichen UND des Betreiber der techn. Ressource

## Slide 5
Flexibilität
Entscheidend für das Gelingen der Energiewende

## Slide 6
Die Zukunft von Biogas als Speicherkraftwerk

## Slide 7: Biogasspeicher Tüttendorf
Biogasanlage versorgt SKW Gettorf
11 MW Flex-BHKW Speicher für 43.000 m3 Biogas = ca. 80 MWh Strom-Äquivalent
Vergleich:
Investition Biogasspeicher ca. 600.000 € (mit Stromgewinn - Wirkungsgrad!)
Batterien bei 500 €/kW Investition Batterien ca. 40.000.000 €

## Slide 8: Stromerzeugung der 31. kW 2023 31.07.2023 bis 06.08. nach Erzeugerart
Quelle: SMARD Strommarktdaten https://smard.de

## Slide 9: Eine erfolgreiche Energiewende braucht Flexibilität zur Abdeckung der Residuallast
Bei Verdoppelung der EE kommt es in über 3.000 Stunden zum Überangebot. Aber es bleiben 50 – 60 GW Residuallast
Flexible Anlagen müssen in diesen Zeiten so weit wie möglich aus dem Netz gehen
Blick in das Jahr 2030

## Slide 10: Der Fahrplan der Biogasanlage Brand im Vergleich zu den Pumpspeicherkraftwerken in Deutschland
Pumpspeicher- kraftwerke D
IntraDayAuktion (IDA)
Typische flexible Biogasanlage
zusätzliche Preisimpulse am IDC

## Slide 11: Flexible Stromerzeugung: Die Gesamtproduktion um „Speicherkraftwerk“ der SKVE – 31. KW 2023
Quelle: SKVE Speicherkraftwerk
SMARD Strommarktdaten https://smard.de

## Slide 12: Die relevanten Strommärkte für Biogasanlagen: Spotmarkt für Handel, Regelleistung für Systemdienstleistungen
Strommärkte
Systemdienstleistungen
Großhandelsmarkt
Börse
Over-the-Counter (OTC)
Regelleistung
Spotmarkt kontinuierlicher Handel
Terminmarkt Forwards Optionen strukturierte Produkte
Minutenreserveleistung
Sekundärregelleistung
Primärregelleistung
Terminmarkt Futures Optionen
Spotmarkt
Day-Ahead-Handel 1h-Auktion
(bis 12:00 Uhr für die Stunden des folgenden Tages)
Intra-Day-Auktion 1/4h-Auktion
(bis 15:00 Uhr für ¼ h des folgenden Tag)
Intra-Day-Handel kontinuierlich (5min vor der ¼ Stunde)
EEG 2021 Jahresmittelwert

## Slide 13: Strompreisentwicklung am Beispiel – 19.03.23 - 18:00 Uhr
https://www.epexspot.com/en/market-data
14,50ct/kWh

## Slide 14: Strompreisentwicklung am Beispiel – 19.03.23 - 18:00 Uhr
https://www.epexspot.com/en/market-data
13,36ct/kWh

## Slide 15: Strompreisentwicklung am Beispiel – 19.03.23 - 18:00 Uhr
https://www.epexspot.com/en/market-data
3,60 €/kWh
9,80 €/kWh

## Slide 16: Strompreisentwicklung am Beispiel – 26.09.23 - 07:00 Uhr
https://www.epexspot.com/en/market-data
28,85 ct/kWh

## Slide 17: Strompreisentwicklung am Beispiel – 26.09.23 - 07:00 Uhr
https://www.epexspot.com/en/market-data
24,86 ct/kWh

## Slide 18: Strompreisentwicklung am Beispiel – 26.09.23 - 07:00 Uhr
https://www.epexspot.com/en/market-data
07:00 Uhr
43,47ct/kWh
07:15 Uhr 1,34 €/kWh

## Slide 19
Flexibilität
Gute Fahrplanerlöse sind kein Zufall
Notes: …sondern das Ergebnis aus Investition (konsequente Flexibilität) und guter Betriebsführung (Fütterungsmanagement, Bereitstellung)

## Slide 20: Fahrpläne der SKVE berücksichtigen die gesamte Biogasanlage und unterstützen im täglichen Betrieb
Keine Biogasverlust Zusätzliche Überwachung der Speichergrenzen
Aufdecken von Fehlern
Abgleich der Einspeisung, Leitungsverluste, Eigenstrom
Vereinfachung im Betrieb
Automatische Anpassung des Fahrplans - ohne Zutun des Betreibers
Betrieb der BHKW aus Betreibersicht Elektrische & thermische Wirkungsgrade, Wartungskosten, Start-Stopp-Kosten
Berücksichtigung der Wärmeabgabe
Überwachung der Speicher Anpassung des Fahrplans
Verbesserung der Erträge Ausschöpfen der HBemL
Saisonale Fahrweise
Höchste Fahrplanerlöse
Optimierung des Fahrplans
ohne Kosten für Ausgleichsenergie
Hohe Gasproduktion Ruhige, biologisch optimale Fütterung
Kontrolle jederzeit
SKVE Kunden-App zeigt den Fahrplan und ermöglicht Wartungen und Störungspflege
Notes: Biogas -> Flexibilisierung = Zielvorgabe des Gesetzgeber
+ Ausrichten auf Zukunft, zeit nach dem EEG
+ Modernisierung, Redundanz, Ausschöpfen der HBemL
+ Bessere Wirkungsgrade
Prüfung der Gasproduktion/ Fütterung (anhand Gasfüllstand???)
Regelenergie od. Fahrplan
Dauerläufer vs. Fahrplan (Wärme oder Ertrag)
Zentrale Frage: Wie wann welches BHKW (Wirkungsgrade), welche Fütterung, welcher Speicherstand

## Slide 21: Beispiele für Erlöse einzelner Anlagen
Bemessungsleistung 400 kW
Installierte Leistung 1.900 kW
Speicherdauer 48 Stunden
Wärmespeicher 20 Stunden
Notes: Stadtwerke Grevesmühlen 2
4,75 fach

## Slide 22: Beispiele für Erlöse einzelner Anlagen
Bemessungsleistung 500 kW + 200 kW
Installierte Leistung 1.500 kW + 600 kW
Speicherdauer 36 Stunden
Wärmespeicher 2x20 Stunden
Notes: Benne

## Slide 23: Beispiele für Erlöse einzelner Anlagen
Bemessungsleistung 300 kW
Installierte Leistung 650 kW
Speicherdauer 20 Stunden
Wärmespeicher 3-5 Stunden
Notes: Kleine Anlagen etwas über doppelt bebaut, schwierige Wärmeversorgung Fischer Annahof

## Slide 24: Beispiele für Erlöse einzelner Anlagen
Bemessungsleistung 250 kW
Installierte Leistung 520 kW
Speicherdauer 10/24 Stunden
Dauerläufer 160 kW (kein Wärmepufferspeicher)
Notes: Kleine Anlage, 2 BHKW, davon ein Dauerläufer
Dehling

## Slide 25: Zusatzerlöse bei vollautomatischen Fahrplanbetrieb nach Speichervolumen (Ausschaltdauer) und Bebauungsfaktor
Speichervolumen: mess- und nutzbares Biogas- (und Wärme-)volumen in Stunden Ausschaltzeit
Bebauungsfaktor: installierte Leistung / Bemessungsleistung
Nicht berücksichtigt: Wirkungsgradunterschiede und BHKW-Verfügbarkeit
Zusatzerlöse: reine Fahrplanerlöse, enthält keine Erlöse aus der Marktprämie
Verrechnung: Anteile des Direktvermarkters und SKVE bereits abgezogen
Mittelwert Januar 2021 bis August 2023

## Slide 26: SKVE Speicherkraftwerk - App

## Slide 27: SKVE Speicherkraftwerk - App
Wartungen > 30 min
Einfluss auf den Fahrplan aber bitte behutsam
Die voraussichtliche Dauer

## Slide 28
Wie kann es weitergehen?

## Slide 29: Flexzuschlag bringt neue Logik
Wer für die 2. Förderperiode in die Biogasanlage investiert, sollte sich fragen:
Wird am Standort die gesamte Wärme verwertet?
Gibt es in 10 km Umkreis Orte, Quartiere, Gewerbe, die regenerative Wärme benötigen?
Wenn ja: kommunale Wärmeplanung anregen! Ist eine Wärmeverwertung möglich?
Wenn ja: Findet sich ein Grundstück für ein Speicherkraftwerk?
Wenn ja: Neuen Satelliten planen, an der Ausschreibung teilnehmen
Ein neuer Standort (Satellit oder Biogasanlage) hat 20 Jahre Förderanspruch
Neu: Höchstgebotspreis + 10 %
Flexibilitätszuschlag = 65 €/kW * 20 Jahre = 1,3 Mio. €/MW (abz. Diskontierung)
Untergrenze des Betriebs ist min. 1.000 Stunden/Jahr mit 85 % Leistung
Bei 500 kW – 4 MW Leistung = 5,2 Mio. € Flexzuschlag, bankfähig (abz. Diskontierung)
Alle weiteren Nutzen kommen obendrauf: Spotmarkt-Zusatzerlöse, längere Lebensdauer, geringere Wartungskosten je kWh, höherer Wirkungsgrad

## Slide 30: Flexibilitätsprämie + Flex-Zuschlag (2. Förderperiode) konnten das finanzieren, aber es gibt kaum mehr Anlagen für die Flex-Prämie
Reingas- speicher
Gärprodukte
Zubau Flex-BHKW
Maximale Flexprämie
Minimale Betriebszeit
Stromeinspeisung
nach EPEX-Spotmarkt (Day Ahead)
Nach kurzfristigem Intra Day
Gasspeicher für Reingas, 12 - 60 Stunden Ruhereichweite optional: dynamische Fütterung
Flex-BHKW
Grosswärmepuffer:
BHKW-Warmhaltung, Redundanz + Reserve Weitere Wärmequellen
Wärme:
Nahwärmenetz Aufwertung durch BEHG
Fermenter
BHKW
Grafik: Flexperten

## Slide 31: neu durch das EEG 2021: Flexibilisierung durch neuen „Satellit“ an der Wärmenutzung Radius für Wärmeverwertung wächst von 2 auf über 10 km Entfernung
BHKW
Reingas- speicher
Gärprodukte
Bestands-BHKW
für Fermenterwärme
geht in die 2. VP
Stromeinspeisung
Beide Standorte hochflexibel
nach Strompreisen optimiert
Gasspeicher am Ort der Biogasanlage + Grüngasleitung
Flex-BHKW
Flex-BHKW als Neuanlage in der Ausschreibung (20 a), Gas aus Bestands-BGA
Wärmenetz am neuen Standort mit Großwärmepuffer
Fermenter
BHKW
Grüngasleitung (verlustfrei) ermöglicht neuen Standort mit Wärmenutzung

## Slide 32: Option 3 plus: Speicherkraftwerk integriert PtG und Methanisierung
Reingas- speicher
Gärprodukte
Elektrolyseur erzeugt aus Strom-Übermengen Wärme und Wasserstoff
Stromüberschuss:
Strombezug aus dem Netz oder aus EE-Anlage
Fermenter: Wasserstoff + CO2 werden bakteriell methanisiert
Flex-BHKW
Grosswärmepuffer:
Nimmt Abwärme des Elektrolyseurs auf
Wärmenetz: nutzt alle lokalen Quellen
Fermenter
BHKW
Grafik: Flexperten, Energiepark Mainz
Gasspeicher speichert für Rückverstromung oder Methaneinspeisung
Strommangel
Einspeisung aus BHKW

## Slide 33
Kleiner Ausblick bei der SKVE

## Slide 34: Der nächste Impuls: Bedarfsgerechte Fütterung
Kurzfristig
Anpassung des Wochenrhythmus (Sonn- und Feiertage weniger, Arbeitstage mehr Fütterung)
Tägliche Anpassung der Fütterungsmenge
Noch exaktere, untertägige Planung bei „schnelleren“ Substraten
Mittel- und langfristig
Saisonale Fütterung mit rollierender Jahresplanung
Trendbeobachtung und Verschiebung zwischen den Wochen und Monaten

## Slide 35: Jahreswechsel 2022 / 2023

## Slide 36
Flexibilität
Vermarktung von Batteriespeicher Netzdienlich
Mit PV-Anlagen
Mit Eigenstromnutzung
Notes: …sondern das Ergebnis aus Investition (konsequente Flexibilität) und guter Betriebsführung (Fütterungsmanagement, Bereitstellung)

## Slide 37: Möglichkeiten der Vermarktung für PV + Batteriespeicher + Eigenverbrauch
Eigenstromverwertung
Vorrangschaltung als notwendiger Bestandteil des Batteriespeichers Zukauf des Reststroms
Weitere Optimierung durch Verschiebung der PV-Einspeisung Netzgestütztes Beladen (nicht bei Innovationsauschreibung)
Handel der Batterie unter Berücksichtigung von Wirkungsgrad + Kosten Ladezyklen
Strompreis (Stunden, Viertelstunden, kurzfristig) Regelenergie (geplant 2024/2025)
Notes: Zukünftig sind Anlagen geplant, bei denen die Batterie, die mit Solarstrom gespeist wird den Eigenstrom bereitstellt (z.B. für eine Biogasanlage) und der Überschuss wird ins Stromnetz eingespeist.
Die Komplexität steigt entsprechend in der Zukunft weiter an Wichtig ist daher, dass der Betrieb und das Zusammenspiel der Erzeugungs- und Speicherkapazitäten automatisch aufeinander abgestimmt wird .
Deshalb das Speicherkraftwerk der SKVE: Steuerung vollautomatisch in Echtzeit und unter Berücksichtigung aller relevanten Märkte.

## Slide 38: Fahrweise eines Batteriespeichers 0,5 MW : 1 MWh 7 Tage

## Slide 39: Das sagen unsere Kunden
„So wie es die SKVE macht, ist es genau richtig.“
Steffen Benne
„Die Zusammenarbeit funktioniert so hervorragend und zuverlässig, dass ich für viele Dinge sogar wieder mehr Zeit habe.“
Johannes Gruber
„Die Fahrweise der Anlage funktioniert, ohne das ich etwas besonderes machen müsste, und die zusätzlichen Erlöse sind erfreulich.“
Wolfgang Schmid
„SKVE kümmert sich um Gasspeicher, Wärme und Vermarktung. Für mich sind das Vorteile, die die SKVE einzigartig macht.“
Philipp Ewald
„Die Fahrplansteuerung und die Flexibilisierung haben die Prozesse und die Betriebsführung wieder vereinfacht.“
Ingo Schäfer
„…wir fühlen uns mit unserer Anlage dort einfach in guten Händen.“
Matthias Kaltner und Ludwig Rahm
„Man muss sie [die SKVE] wirklich loben, so gut funktioniert das Ganze.“
Holger Tägder
„Wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir aus der Ferne gesteuert werden. Aber es ist tatsächlich einfacher als vorher.„
Georg Bauer
© 2021 SK Verbundenergie AG

## Slide 40
Torsten Coldewey
Beratung und Vertrieb / Nord-Ost
Dr.-Leo-Ritter-Str. 4 93049 Regensburg
0941 20828 - 38
0172 630 1724
torsten.coldewey@skve.de
Ingo Schäfer
Beratung und Vertrieb / West
Dr.-Leo-Ritter-Str. 4 93049 Regensburg
0941 20828 - 36
0174 3170 658 ingo.schaefer@skve.de